## Slide 1: ГБПОУ «Копейский политехнический колледж имени С.В.Хохрякова»
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
КАМЕННЫХ РАБОТ

## Slide 2: Тема 1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КАМЕННОЙ КЛАДКЕ
Разработал: Преподаватель Калмыкова Е.В..

## Slide 3: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ КАМЕННОЙ КЛАДКЕ
Ложок - длинная боковая грань камня.
Тычок - короткая боковая грань камня.
Постель - нижняя и верхняя грани.
Ложковый ряд - ряд камней в стене, уложенных ложком вдоль стены.
Тычковый ряд- ряд камней, уложенных поперек стены наружу тычком.
Наружной верстой называется наружный, по отношению к фасаду, ряд камней.
Внутренней верстой называется внутренний, по отношению к фасаду, ряд камней.

## Slide 4: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ КАМЕННОЙ КЛАДКЕ
Забуткой называется заполненное пространство между верстами (при кладке стен толщиной в 2 или более кирпичей.
Швом называется заполненное полностью или частично раствором пространство между укладываемыми камнями.
Кладка в пустошовку. При этом шов на 1 – 1,5 см с наружной стороны не заполняется раствором для лучшего сцепления кладки.
Кладка под расшивку - ведется со специальной обработкой наружной части швов. Эта часть может быть: выпуклой, вогнутой, прямоугольной, треугольной. В этом случае пространство между камнями полностью заполнено раствором, и стенка не штукатурится.

## Slide 5: УКЛАДКА КИРПИЧА ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРИЁМАМИ:
1. вприсык
2. вприсык с подрезкой раствора
3. вполуприсык
4. вприжим

## Slide 6: ПРИЁМ ВПРИСЫК
1. применяется при кладке в «пустошовку»
2. раствор расстилается грядкой для «пустошовки»
3. кладка ведётся на пластичных растворах
4. возможно вести кладку без применения кельмы

## Slide 7: ТЕХНОЛОГИЯ ПРИЁМА ВПРИСЫК
1. При кладке тычкового ряда раствор захватывается ложковой гранью, а при кладке ложкового – тычковой гранью кирпича с грядки раствора на стене
2. Укладываемый кирпич прижимается к ранее уложенному. Захваченным раствором создаётся вертикальный шов.
3. Кирпич руками осаживается до нужного положения

## Slide 8: ПРИЁМ ВПРИСЫК для тычкового ряда
Раствор с
грядки зах-
ватывается
ложковой
гранью

## Slide 9: ПРИЁМ ВПРИСЫК для ложкового ряда
Раствор с
грядки
захваты-
вается
тычковой
гранью

## Slide 10: ПРИЁМ ВПРИСЫК
Кирпич
прижи-
мается
к ранее
уложен-
ному

## Slide 11: ПРИЁМ ВПРИСЫК
Кирпич
осажива-
ется
рукой до
нужного
положения

## Slide 12: ПРИЁМ ВПРИСЫК С ПОДРЕЗКОЙ РАСТВОРА
1. Применяется при кладке «под расшивку»
2. Раствор расстилается грядкой для кладки «под расшивку»
3. Кладка ведётся на пластичных растворах
4. Для подрезки раствора применяется кельма

## Slide 13: ТЕХНОЛОГИЯ ПРИЁМА ВПРИСЫК С ПОДРЕЗКОЙ РАСТВОРА
1. Укладка кирпича производится также, как при кладке «вприсык»
2. Кирпич осаживается до нужного положения руками или с помощью кельмы
3. Выступивший на стене раствор подрезается кельмой

## Slide 14: ВПРИСЫК С ПОДРЕЗКОЙ РАСТВОРА ДЛЯ ТЫЧКОВОГО РЯДА
Ложковой
гранью
захватывается
раствор с
грядки

## Slide 15: ВПРИСЫК С ПОДРЕЗКОЙ РАСТВОРА ДЛЯ ТЫЧКОВОГО РЯДА
Кирпич
прижимается
к ранее
уложенному

## Slide 16: ВПРИСЫК С ПОДРЕЗКОЙ РАСТВОРА ДЛЯ ТЫЧКОВОГО РЯДА
Выступивший
раствор
подрезается
кельмой

## Slide 17: ВПРИСЫК С ПОДРЕЗКОЙ РАСТВОРА ДЛЯ ЛОЖКОВОГО РЯДА
Кирпич
прижимается к
ранее
уложенному

## Slide 18: ВПРИСЫК С ПОДРЕЗКОЙ РАСТВОРА ДЛЯ ЛОЖКОВОГО РЯДА
Кирпич
осаживается
до нужного
положения
рукой или
кельмой

## Slide 19: ПРИЁМ ВПОЛУПРИСЫК
1. Применяется для кладки забутки
2. Кладка ведётся на пластичных растворах
3. Раствор расстилается между вёрстами

## Slide 20: ТЕХНОЛОГИЯ ПРИЁМА ВПОЛУПРИСЫК
1. Кирпичи укладываются также, как и приёмом «вприсык»
2. Кладка вып олняется двумя руками по два кирпича одновременно
3. До нужного положения кирпичи осаживаются руками

## Slide 21: ПРИЁМ ВПОЛУПРИСЫК ДЛЯ ТЫЧКОВОГО РЯДА
Кирпичи укла
дываются
двумя руками
по две штуки

## Slide 22: ПРИЁМ ВПОЛУПРИСЫК ДЛЯ ТЫЧКОВОГО РЯДА
Кирпичи
осажива-
ются до
нужного
положе-
ния двумя
руками

## Slide 23: ПРИЁМ ВПРИЖИМ
Применяется для кладки «под расшивку»
Жёсткость раствора применяется в зависимости от вида кирпича
Раствор расстилается грядкой для кладки под расшивку
Для подрезки раствора применяется кельма

## Slide 24: ТЕХНОЛОГИЯ ПРИЁМА ВПРИЖИМ
Раствор с грядки с помощью кельмы прижимается к ранее уложенному кирпичу
Укладываемый кирпич подводится к кельме, прижимается к ранее уложенному и одновременно убирается кельма
Кирпич осаживается до нужного положения кельмой
Выступивший раствор подрезается кельмой

## Slide 25: ПРИЁМ ВПРИЖИМ
С помощью
кельмы
раствор
прижи-
мается к
ранее
уложен-
ному
кирпичу

## Slide 26: ПРИЁМ ВПРИЖИМ
Кирпич
прижима-
ется к ранее
уложен-
ному и одно-
временно
убирается
кельма

## Slide 27: ПРИЁМ ВПРИЖИМ
Кирпич
осажива-
ется с
помощью
кельмы

## Slide 28: ПРИЁМ ВПРИЖИМ
Выступивший
раствор
подрезается
кельмой

## Slide 29: Контрольные вопросы
Назовите приёмы укладки кирпича
Какая кладка выполняется приёмом «вприсык»
Какой инструмент применяется при кладке приёмом «вприсык»
Как расстилается раствор при кладке приёмом «вприсык с подрезкой раствора»
Какая часть ряда выполняется при кладке приёмом «вполуприсык»

## Slide 30: Контрольные вопросы
Какой вид кладки выполняется приёмом «вприжим»
Как расстилается раствор при кладке приёмом»вприжим»
Как создаётся вертикальный шов при кладке приёмом «вприжим»
Какая толщина швов при кладке приёмами «вприсык» и «вприжим»